## Slide 1
  LA QUALITÀ DELL’ARIA IN LOMBARDIA: IMPLICAZIONI DELLE POLITICHE EUROPEE SULLE DUE PROCEDURE DI INFRAZIONE N. 2014/2147 E N. 2015/2043
Mariano Tenuta*, Raffaello Vignali, Federico Rappelli
PoliS-Lombardia- Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, Milano (MI), Italy
INTRODUZIONE
La qualità dell’aria continua a rimanere un’emergenza nelle grandi aree urbane, in cui c’è la massima antropizzazione del territorio, e dove risultano elevati sia i livelli di inquinanti sia l’esposizione della popolazione.
Gli inquinanti che continuano ad essere un problema in Italia e in Europa, sono il particolato atmosferico (PM10) e il biossido di azoto (NO2). Entrambi risultano inoltre essere interessati da due procedure di infrazione verso l’Italia e verso la regione Lombardia: la procedura d’infrazione n. 2014/2147 derivante dal mancato rispetto dei valori limite giornalieri ed annuali relativi al PM10 e la procedura d’Infrazione n. 2015/2043 legata al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (NO2).
Tra i motivi del mancato raggiungimento dei valori limite, la commissione europea ha criticato anche il relativo piano regionale di interventi per la qualità dell’aria (PRIA), ed in particolare l’inadeguatezza delle risorse investiste per il miglioramento dell’impatto dei trasporti stradali (principale fonte di emissioni). Inoltre, sebbene il PRIA includa una serie di “zone a basse emissioni”, presenta, sempre secondo la commissione, un livello di ambizione molto inferiore rispetto a zone analoghe esistenti in altri stati membri (come la Germania): sia perché le restrizioni vengono applicate solo per sei mesi l’anno, sia perché vengono applicate solo alle prime classi Euro.
Figura 1 Struttura delle politiche Europee per un aria più pulita
XLI Conferenza Scientifica Annuale
Web Conference, 2-5 settembre 2020
Regioni tra sfide e opportunità inattese
ANALISI DELLE DIRETTIVE EUROPEE A LIVELLO COMUNITARIO E DEI DOCUMENTI DI “IMPACT ASSESSMENT” SUL TEMA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E SUL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ALLA FONTE
La struttura delle direttive comunitarie per la qualità dell’aria può essere suddivisa su 3 pilastri (fig. 1):
• Politiche che intervengono sulle concentrazioni massime degli inquinanti all’interno dell’aria (direttive sulla qualità dell’aria). In questo caso le direttive richiedono agli stati membri di realizzare ed adottare piani per la qualità dell’aria, nonché rispettare gli standard per la protezione umana e dell’ambiente.
• Politiche che stabiliscono dei limiti massimi per le emissioni annue degli Stati membri, nei seguenti inquinanti atmosferici: Biossido di zolfo, Ossidi di azoto, Composti organici volatili non metanici, Ammoniaca.
• Politiche che intervengono sugli standard di emissioni da parte delle principali fonti di inquinamento, nonché sugli standard per l’efficienza energetica.
Fonte: Elaborazione PoliS –Lombardia sulla base di EEA, 2018a
LO STATO DI QUALITÀ DELL’ARIA IN EUROPA
In generale, nel 2016, in molti stati membri le concentrazioni del particolato atmosferico hanno continuano a superare i valori limiti imposti dall’EU e dalle linee guida sulla qualità dell’aria definiti dall’OMS.
Per quanto riguarda il PM10 sono stati superati i valori limite giornalieri nel 19% delle stazioni di monitoraggio ed in 19 su 28 stati membri, mentre per quanto riguarda il PM2,5 sono stati superati i valori limite nel 5% delle stazioni di monitoraggio in 4 stati membri .
Il report realizzato dall’Agenzia Ambientale Europea (EEA) - “Air quality in Europe – 2018”, ha mostrato che nel 2016 circa il 13 % della popolazione in Europa è stata esposta a superamenti dei valori limite giornalieri di PM10, mentre ne è stato esposto il 42% se si considerano i più ristretti limiti posti dalle linee guida sulla qualità dell’aria definiti dall’OMS. Riguardo al PM2,5, è stata esposta il 6 % della popolazione in Europa, mentre ne è stato esposta il 74% secondo i limiti posti dall’OMS.
Per quanto riguarda i valori limite di biossido di azoto (NO2), continua ad essere ampiamente superato in tutta Europa, sebbene le relative concentrazioni ed il tasso di esposizione siano in calo. Nel 2016, circa il 12% delle stazioni di monitoraggio segnalava un superamento dei valori limite, e di queste l’88% erano poste in zone a traffico elevato. Molto ridotti e più sporadici sono invece i superamenti riguardanti tutti gli altri inquinanti sopracitati.
GLI EFFETTI PRODOTTI DALL’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE E DEI REGOLAMENTI EUROPEI NELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI ALLA FONTE: ESEMPI POSITIVI
Gli effetti positivi prodotti dall’applicazione delle direttive e dei singoli regolamenti sulla qualità dell’aria in Europa sono principalmente riconducibili alla direttiva 2008/50/CE, la quale pone come obiettivo principale della sua azione quello di ridurre l'inquinamento atmosferico a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente. Su tali principi la direttiva fissa dei limiti che non devono essere superati in alcun luogo dell’UE, per quanto riguarda i principali inquinanti atmosferici (anidride solforosa, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (fine), piombo, benzene, monossido di carbonio e ozono).
L’applicazione degli stati membri delle direttive ha portato nel 2016 a una riduzione delle emissioni di SOx del 91% rispetto al 1990.
La diminuzione nelle emissioni a seguito delle direttive dell’UE ha interessato tanti altri inquinanti, tra cui le tre tipologie di inquinanti primari responsabili della formazione di O3, quali CO (che ha avuto una riduzione nello stesso range temporale del 69%), composti organici volatili non metanici (NMVOC) che includono diversi composti chimici tra cui il benzene, l’etanolo ecc. (e che hanno avuto una riduzione del 61% nell’arco temporale considerato) e gli NOx ( con una riduzione pari al 58%).
In particolare, per quanto riguarda gli ossidi di azoto, le emissioni sono declinate considerevolmente nei settori elettrici/ generazione di energia, soprattutto grazie a:
•L’introduzione di tecnologie che modificano i processi di combustione (e.g. bruciatori a basso contenuto di NOx);
•L’attuazione di tecniche per l’abbattimento dei gas di combustione;
•Il passaggio da carbone a gas.
Minori, sebben non meno importanti sono state le riduzioni per le emissioni primarie nel particolato atmosferico che hanno visto dal 1990 al 2017 una riduzione del 27 % per quanto riguarda le emissioni di PM10 e del 29 % per quanto riguarda le emissioni del PM2,5.
Le emissioni del particolato sono state ridotte principalmente grazie all’introduzione di misure nei settori dei trasporti su strada, dell’energia e dell’industria
GLI EFFETTI PRODOTTI DALL’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE E DEI REGOLAMENTI EUROPEI NELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI ALLA FONTE: ESEMPI NEGATIVI
Molti stati europei non sono riusciti a rispettare nei tempi previsti dalle diverse direttive (EU 2004, 2008) le concentrazioni limite di diversi tipi di inquinanti, tra cui PM10 e NO2. Una delle cause risiede nel fatto che alle riduzioni nelle emissioni alla fonte, non corrispondono riduzioni dirette delle concentrazioni nell’aria nel medesimo inquinante, a causa anche della presenza di inquinanti di natura secondaria.
Per questo motivo, se consideriamo le emissioni di NOx, esse sono calate del 58% nel periodo 1990-2017, tuttavia se si considerano le relative concentrazioni nell’aria, le stesse sono aumentate in maniera pressoché costante con un trend nettamente crescente a partire dagli anni 2000.
Negli ultimi 20 anni la principale preoccupazione ambientale è stata quella di ridurre le emissioni di gas serra ed in particolare le emissioni di anidride carbonica (CO2) attraverso la realizzazione di diversi interventi, come il Pacchetto per il clima e l’energia 20 20 20 e l’accordo su clima ed energia 2030. Le emissioni di CO2 sono infatti direttamente collegate alla resa del carburante, pari al 33% per i veicoli diesel e al 28 % per i veicoli a benzina, che ha di conseguenza favorito la nascita di politiche e azioni che incentivassero principalmente l’utilizzo di veicoli diesel. L’ aumento della flotta di veicoli diesel ha portato però ad un aumento delle stesse emissioni di NO2 primario.
LE INTERAZIONE CON LE DIVERSE DIRETTIVE DI SETTORE
Nel periodo 2014-2017, le emissioni di ammoniaca (NH3) in atmosfera sono aumentate complessivamente di circa il 2,3% . Gli aumenti sono legati principalmente alla mancanza di riduzioni nelle emissioni del settore agricolo, il quale rappresenta i 92% delle emissioni, e che a sua volta è legato ad attività come lo stoccaggio del letame, lo spargimento dei liquami e l'uso di fertilizzanti contenenti azoto.
Le emissioni di ammoniaca possono comportare un aumento nelle deposizioni di acidi e la presenza di livelli eccessivi di nutrienti nel suolo, nei fiumi o nei laghi, che possono avere effetti negativi sugli ecosistemi acquatici, oltre che causare danni a foreste e colture. Infine essa gioca un ruolo importante nella formazione della componente secondaria del particolato.
L’UE nel corso degli anni ha emanato diverse direttive atte a contrastare gli effetti nel ciclo dell’azoto derivante dall’eccessivo utilizzo nelle pratiche agricole, tuttavia esse hanno quasi sempre coinvolto esclusivamente la tutela delle risorse idriche
L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ECODESIGN NEGLI APPARECCHI DOMESTICI A BIOMASSA LEGNOSA
Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia nell’UE. Per questo motivo, la direttiva 2010/31/UE ha cercato di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici tenendo conto delle diverse condizioni climatiche e locali e stabilendo requisiti minimi e una comune metodologia di prestazione energetica che riguarda il riscaldamento, l’acqua calda, il condizionamento, la ventilazione e l’illuminazione.
D’altra parte, le direttive non hanno tenuto conto che, se da un lato l’incentivazione del mercato dei piccoli impianti di combustione a legna può contribuire a ridurre le emissioni di gas climalteranti, dall’altro l’incrementare il mercato di questi stessi piccoli apparecchi di combustione a legna rischia di generare emissioni non climalteranti significative, in particolare di polveri sottili e idrocarburi policiclici aromatici.
In particolare, per quanto riguarda le polveri fini, le emissioni dei migliori impianti domestici a legna sono comunque molto superiori ai livelli medi degli impianti a gas naturale. I fattori di emissione di ossidi di azoto e zolfo - importanti precursori del particolato fine secondario - dovute alla combustione della legna in piccoli impianti domestici sono più alti di quelli dei combustibili convenzionali (gas, gasolio, ecc.).
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
L’Europa negli anni ha realizzato diverse politiche che hanno portato ad importanti risultati nella riduzione degli inquinanti dell’aria, vedi ad esempio i risultati ottenuti nella riduzione delle emissioni di SOx, CO e dei composti organici volatili non metanici (NMVOC), tuttavia altre politiche europee hanno avuto un impatto negativo su altri inquinanti, come il NO2 ed il particolato atmosferico (PM). Ad esempio, politiche nate al fine di ridurre le emissioni di CO2 hanno nel tempo favorito la diffusione dei veicoli diesel. Al tempo stesso, le politiche nate per ridurre le perdite di azoto (principalmente ammoniaca) in agricoltura hanno favorito esclusivamente le acque e il suolo a scapito dell’immissione dell’ammoniaca in aria. Infine, le direttive UE atte a migliorare l’efficienza energetica, hanno anche contribuito alla diffusione degli apparecchi domestici a biomassa legnosa, aumentando di fatto le emissioni del particolato atmosferico.
Gli impatti negativi di alcune politiche Europee hanno avuto un maggior impatto nelle varie regioni che fanno parte della Pianura padana, a causa del fatto che la bassa velocità dei venti e la conformazione morfologica limita fortemente il ricambio e la “purificazione” dell’aria.
Per questo motivo le due procedure che sono ancora in atto, la n. 2014/2147 e la n. 2015/2043, per non conformità dei limiti PM10 e NO2, rispettivamente dal 2008 e dal 2010, dovrebbero essere prorogate e posticipate per un tempo pari al gap che esiste tra l’attuazione delle politiche e la riduzione delle concentrazioni di inquinanti nell’aria, presente in Lombardia e in tutte le regioni della pianura padana a causa delle caratteristiche intrinseche del territorio stesso, che ne rallenta notevolmente l’efficacia.
Infine, penalizzare ulteriormente la Lombardia e le regioni del nord Italia, imponendo ulteriori limitazioni alla circolazione dei veicoli, rispetto a quelle già in atto, produrrebbe differenze nella competitività rispetto ad altre città ad alto sviluppo economico, ma che non limitate dalle condizioni morfologico e meteoclimatiche della pianura padana riescono ad assolvere in tempi più rapidi e con maggiore efficacia agli obblighi relativi alle concentrazioni di inquinanti nell’aria.