## Slide 1
  GLI EFFETTI DELL’IMPATTO ANTROPICO SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE: LA PRESENZA DEL PESTICIDA GLIFOSATE E DEL SUO METABOLITA AMPA NEI CORPI IDRICI DELLA LOMBARDIA
  Mariano Tenuta1*, Marco Aquino2, Federico Rappelli1
  1PoliS-Lombardia- Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, Milano (MI), Italy
  2DIAM- Dipartimento di ingegneria ambientale University of Calabria, Arcavacata di Rende (CS), Italy.
INTRODUZIONE
Il Glifosato è l’erbicida più utilizzato nel mondo e in Italia, infatti, secondo i dati ISTAT, le vendite medie nazionali superano le 1.000 tonnellate/anno. Si tratta di un erbicida a largo spettro usato per il diserbo sistemico sia su colture arboree ed erbacee che su aree non destinate alle colture agrarie, come quelle industriali, civili, negli argini e nei bordi stradali. La sua degradazione microbica produce il suo principale metabolita l’acido aminometilfosfonico (AMPA).
Negli USA, diversi studi hanno dimostrato come la concentrazione dei pesticidi nei corsi d’acqua sia influenzata dal processo di urbanizzazione, ed in particolare dai fenomeni di dilavamento urbano che si verificano durante le precipitazioni.
Il fenomeno, si verifica soprattutto nel caso dei pesticidi caratterizzati da alta solubilità in acqua e alta capacità di adsorbimento nei suoli, come il glifosate e l’AMPA. In particolare, il glifosate disperso nei campi, nelle foreste e in altri tipi di terreno tende ad avere una bassa capacità di dispersione e di penetrazione in quanto rimane fermo negli strati superiori del terreno dove viene degradato dai batteri presenti senza raggiungere le falde acquifere.
Al contrario, in ambienti urbani la presenza di superfici impermeabili (ad es. strade, pavimentazioni) impedisce l’infiltrazione e l’adsorbimento del glifosate da parte del suolo favorendone invece il rapido deflusso.
Lo scopo dello studio è quindi quello di: (1) fornire una migliore comprensione del potenziale contributo del glifosato e dell'AMPA nei corsi d’acqua derivati dall'uso urbano e (2) determinare le relazioni tra la concentrazione degli erbicidi nei corsi d’acqua e il relativo uso urbano del suolo
Figura 1 idrografici indagati. I punti in nero rappresentano l’attuale rete di monitoraggio qualitativa dei corpi idrici superficiali ARPA
XLI Conferenza Scientifica Annuale
Web Conference, 2-5 settembre 2020
Regioni tra sfide e opportunità inattese
AREA DI STUDIO
L’area di studio cade nella porzione Nord-occidentale della Lombardia (Nord Italia) ed interessa le province di Milano, Monza e Brianza, Como, Varese e Lecco (fig. 1). In queste province, la quantità di prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo nel 2017 risulta basso o nullo permettendo così di poter ricollegare la presenza dei fitofarmaci nei corpi idrici unicamente all’uso urbano degli stessi. I bacini di drenaggio identificati per lo studio sono: Il bacino dell’Olona - Lambro Meridionale in cui sono state scelte 15 stazioni di monitoraggio qualitative ARPA per la quali sono stati ricostruiti i relativi subbacini idrografici, il bacino del Lambro in cui sono state scelte 15 stazioni di monitoraggio qualitative ARPA per la quali sono stati ricostruiti i relativi subbacini idrografici, il bacino del Seveso in cui sono state scelte 6 stazioni di monitoraggio qualitative ARPA per la quali sono stati ricostruiti i relativi subbacini idrografici, e infine 22 stazioni di monitoraggio qualitative ARPA per la quali sono stati ricostruiti i relativi subbacini idrografici ubicate tra la provincia di Varese e Como e legate ai bacini idrografici del lago di Como, Lugano, Maggiore ed al bacino del Ticino Sub lacuale .
METODOLOGIA
I dati relativi ai due fitofarmaci (Glifosate e AMPA) provengono dall’attività di monitoraggio realizzato da ARPA Lombardia e sono relativi al 2017. Per i due fitofarmaci è stata calcolata la concentrazione media annua tenendo conto sia del numero di superamenti dei valori di SQA (Standard di Qualità Ambientale), sia del periodo in cui essi sono avvenuti. Ciò ha permesso di individuare eventuali dati anomali da escludere dal processo di classificazione, in modo da identificare con maggiore confidenza i corpi idrici sui quali esiste un effettivo problema di qualità chimica delle acque e per i quali è quindi necessario adottare le opportune misure di risanamento.
Il lavoro è stato realizzato mediante il software QGis 3.4.1, il quale offre nativamente e mediante plugin molte funzioni GIS di uso comune. A tale software è stato associato il sistema GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) che ha consentito di aumentare notevolmente le possibilità di analisi di QGIS, in particolar modo per quanto riguarda l'elaborazione dei dati in formato raster, permettendo anche, in determinati casi, di migliorare la qualità dei dati vettoriali. Mediante Q GIS Desktop 3.4.1 associato a GRASS 7.0.4 è stato quindi possibile ricostruire i subbacini relativi alle singole stazioni di monitoraggio.
Infine, mediante PostGIS, estensione spaziale del server PostgreSQL è stato possibile di introdurre nel database anche dati geografici ed eseguire operazioni su di essi. Nella realizzazione del paper è stata utilizzata la versione 2.5.3. L’utilizzo di query per interrogare il sistema GIS ha permesso così di ottenere diverse informazioni necessarie, come ad esempio la quantificazione dei vari usi di suolo all’interno dei subbacini idrografici relativi a ogni stazione di monitoraggio.
RISULTATI
I risultati sono stati plottati all’interno di box plot relativi alle concentrazioni di glifosate e di AMPA (Fig 2). In entrambi i casi i risultati sono stati suddivisi in due campi: uno relativo alle concentrazioni di glifosate e AMPA rilevate in stazioni di monitoraggio in cui il relativo sub-bacino di drenaggio era interessato per meno del 30% da un uso antropico del suolo e un secondo in cui le concentrazioni dei fitofarmaci derivano da stazioni di monitoraggio in cui il relativo sub-bacino di drenaggio è interessato per più del 30% da un uso antropico del suolo.
La scelta del valore limite del 30 % deriva dal fatto che in letteratura (vedi ad esempio PTUA Regione Lombardia) questa percentuale rappresenta il valore limite oltre il cui la pressione diffusa relativa al dilavamento urbano inizia ad essere significativa e ad avere un impatto importante sulla qualità dei corpi idrici.
La retta viola rappresenta infine il valore limite di legge per un fitofarmaco in un corpo idrico (vedi direttiva Europea 2008/105/CE recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006 sugli Standard di Qualità Ambientale (SQA) per le acque superficiali).
Nella rappresentazione dei risultati nei box plot sono state utilizzate due diverse scale nelle ordinate, relative al glifosate (con valori tra 0 a 1 µg/L) e all’AMPA (con valori tra 0 a 10 µg/L); ciò deriva dal fatto che le concentrazioni di AMPA sono generalmente dell’ordine di 10 volte superiori rispetto a quelle del glifosate.
Figura 2 Distribuzione delle concentrazioni di Glifosate e dell’AMPA all’interno dei bacini idrografici presi in considerazione dallo studio
DISCUSSIONE DEI DATI E CONCLUSIONI
In questo studio la presenza di glifosato (fig. 3) e AMPA (fig. 4) nei corsi d’acqua con subbacini di drenaggio che drenano suoli prevalentemente agricoli e forestali risulta basso. Ciò dipende dal fatto che la dispersione di glifosato in ambienti acquatici potrebbe essere stata attenuata dalla capacità del suolo di assorbire fortemente sia il glifosato che l'AMPA. Sebbene l'uso non agricolo rappresenti meno del 10% dell'utilizzo totale del glifosato, i contributi urbani del glifosato nelle acque superficiali non devono essere sottovalutati. L'applicazione del glifosato per il controllo delle infestanti in aree residenziali / industriali può essere una fonte di contaminazione delle acque superficiali.
In questo senso, una quantità significativa di glifosato e AMPA viene lavata via nelle acque piovane urbane, e quindi accumulata nelle in aree di accumulo costruite per trattenere il deflusso in eccesso. Inoltre, gli ambienti suburbani aumentano l'area delle superfici impermeabili, come asfalto e cemento, rispetto alle condizioni di pre-sviluppo, riducendo allo stesso tempo l'estensione della vegetazione. Quindi, l'evapotraspirazione e l'infiltrazione sono ridotte mentre aumenta il deflusso delle acque piovane. Inoltre, la perdita di glifosato dalle superfici dure è maggiore rispetto ai campi agricoli perché l'assorbimento di glifosato nel suolo è più forte rispetto al cemento o all'asfalto.
Tuttavia, oltre il 75% di glifosato può essere perso nel deflusso dell'asfalto, poiché il materiale per pavimentazione in asfalto è composto da una miscela di cemento asfalto, sabbia e roccia frantumata, e di conseguenza con capacità ridotta di assorbimento del glifosato.
L’INFLUENZA DEI SISTEMI DI DRENAGGIO URBANI
Diversi realizzati in diversi corpi idrici francesi hanno dimostrato come il deflusso urbano sia responsabile dei picchi di glifosato e AMPA all’interno dei corpi idrici.
Il fenomeno si verifica soprattutto nei casi in cui i sistemi di drenaggio delle acque meteoriche sono separati dalle reti fognarie urbane e dove quindi le acque meteoriche confluiscono direttamente nei corpi idrici, sebbene il glifosate possa raggiungere indirettamente i corsi d’acqua tramite lo scarico di impianti di trattamento delle acque reflue.
Inoltre in combinazione ai sistemi fognari, il 75% dei pesticidi urbani sono trasferiti alle acque superficiali attraverso impianti di trattamento delle acque reflue, mentre i risultati di un interessante studio (Botta et al., 2009) individua come principale input di AMPA nei corpi idrici lo scarico di impianti di trattamento delle acque reflue lo studio sottolineando al tempo stesso che il glifosato utilizzato nelle aree urbane risulta presente in particolare nei campioni prelevati in sistemi di drenaggio delle acque meteoriche separati dalle reti fognarie urbane.
Figura 3 Variazioni nelle concentrazioni medie annue di glifosate nelle varie stazioni di monitoraggio analizzate in funzione del relativo uso antropico di suolo
Figura 4 Variazioni nelle concentrazioni medie annue di AMPA nelle varie stazioni di monitoraggio analizzate ed in funzione del relativo uso antropico di suolo